ООО "Автотрейд-АГ"

официальный дилер Volkswagen

г. Москва, ул Нагатинская, дом 16, стр. 1

тел./факс 995-12-20 (многоканальный)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель 224302 , 20 +1 пассажирских мест, 1место водителя

на базе Volkswagen  Crafter 50 Kasten

VIN: WV1ZZZ2EZD6021192

Спецификация базового  автомобиля

Модель:	Crafter 50

Модификация:	Kasten, сверхдл. база

Тип КПП:	6-ступенчатая, механическая

Двигатель:	2,0 biTDI  (120 кВт, 163 л.с.)

Цвет кузова:	Серебристый  Oxid , металлик

Обивка:	Ткань серый `Classic`

Цвет обивки:	Антрацит + серый

Стандартная комплектация:

Кузов

- Кузов: свободнонесущий, модульной конструкции. Днище кузова собранно на усиливающей раме.

- Конструкция кузова с зонами программируемого поглощения энергии удара.

- Задняя поперечина усиленна для улучшения защиты от ударов сзади.

- Заднее остекление  отсутствует

- Крыша:

- -стандартная, металлическая, окрашенная в цвет кузова (стандартно для короткой и средней базы)

- -высокая, металлическая, окрашенная в цвет кузова (стандартно для длинной и сверхдлинной базы)

- Задние двери    распашные, неостеклённые

- Раскрытие задних дверей: на 180 градусов, фиксация раскрытия на 90 градусов.

- Правая и левая двери кабины.  Сдвижная дверь правая.

- Топливный бак, 75л.

- Бамперы: массив пластика, серый

- Лобовое стекло: с лёгкой теплозащитной тонировкой.

- Остекление: с лёгкой теплозащитной тонировкой.

- Боковые опознавательные огни (для длинной и сверхдлинной базы).

- Буксировочные петли только спереди .

- Выхлопная труба: стандартная (выходное отверстие - слева в центре машины)

- Ходовая часть.

- Шасси: 16-дюймовое (колёсные диски - минимум R16, тормозные диски R16).

- Тормозная система: гидравлическая, двухконтурная, двухстадийный усилитель с ассистентом экстренного торможения.

- Передняя подвеска: с поперечной композитной рессорой.

- Задняя подвеска: зависимая, на продольных листовых рессорах.

- Задние амортизаторы: усиленные.

- Рессоры сзади  стандартные, однослойные.

- Колёсные диски:

- "стальные, 5.5J x 16 каждое из колёс

- Шины летние

- -195/75 R 16 C

- Полноразмерное стальное запасное колесо

- Колпаки уменьшенные, для защиты колёсных болтов и центральной части колеса.

- Набор инструментов с домкратом.

Интерьер

- Покрытие пола в кабине: резина, легко моющаяся

- Сиденье переднее левое: одинарное, с регулировкой наклона спинки и высоты

- Сиденье переднее правое  одинарное, без регулировок.

- Перчаточный ящик стандартный

- Ниши для мелочей в кабине

- 2 складных, поворотных противосолнечных козырька в кабине

- Полки над лобовым стеклом для водителя и пассажира

- Полка над кабиной с доступом из грузового отделения (только для супервысокой крыши)

- Разделительная перегородка кабины и грузового отделения: цельнометаллическая без окна.

- Обивка только внутренней поверхности боковых сдвижных и задних дверей - жёсткая (ламинированный ДВП).

- Ручка-поручень на внутренней перегородке в грузовом/пассажирском отсеке.

- Освещение грузового отделения/салона с контактными выключателями в сдвижных и задних дверях

- Обивка сидений  ткань `Tasamo`

- Подножки всех дверей с полной пластиковой отделкой.

Безопасность

- Фронтальная подушка безопасности водителя.

- Комплекс активной безопасности `Адаптивная ESP+`: ABS+EDL+ASR+MSR+EBD+EBA+ESP.

- Иммобилайзер электронный.

- Автоматический сигнал экстренного торможения: мигание стоп-сигнала и автоматическое включение аварийной сигнализации.

- Все ремни безопасности - 3-точечные.

- Ремни безопасности на крайних местах кабины с регулировкой высоты и автоматическим преднатяжителем.

- Противооткатная система Hill hold control.

- Дневные ходовые огни постоянного включения спереди.

- Травмобезопасная рулевая колонка  без регулировки

- Дополнительный стоп-сигнал в верхней части кузова

- Такелажные петли в полу для фиксации груза

- Подголовники  с регулировкой наклона

- Задний противотуманный фонарь.

Функциональное оборудование

- Электростеклоподъёмники в кабине слева и справа.

- Центральный замок с дистанционным управлением.

- Антенна штыревая на крыше для приёма радио.

- Динамики пассивные в кабине.

- Проводка для установки аудиосистемы.

- Наружные зеркала заднего вида с дистанционной электрорегулировкой и обогревом.

- Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой температуры и потока воздуха.

- Каналы распределения воздушного потока вентиляции с дефлекторами в центральной консоли, сбоку, в ногах и с подачей на лобовое стекло.

- Управление углом наклона фар.

- Очиститель лобового стекла со ступенчатым регулированием скорости.

- Прикуриватель.

- Розетка 12В   в кабине: 1 шт..

- Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами.

- Индикация рекомендуемой передачи.

- Контроллер бортовой сети с функцией контроля состояния ламп наружных световых приборов и индикации перегоревшей лампочки.

Дополнительные опции (исключают или дополняют стандартную комплектацию):

- 1SB     Исполнение для плохих дорог

- 7E6     Дополнительный воздушный отопитель электрический 1.8кВт для кабины и лобового стекла

- RV1     Радиоподготовка, динамики в кабине

- W05     Электропривод и обогрев зеркал, Hill Start Assistant, Дневной ходовой свет

- ZR9     Полноразмерное стальное запасное колесо

- 1T5     Фонарь аварийной остановки

- 1Z2     Увеличенное количество топлива, залитое на заводе (23л)

- 2C5     РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

- 2NC     2 противооткатных упора для колеса

- 3SJ     Двухместное правое сиденье в кабине

- 3TC     Сиденье переднее левое подвесное, с поясничной поддержкой

- 4N2     Передняя панель стандартная, с крышкой вещевого ящика

- 4Z3     Закрываемый на ключ перчат.ящик с подсветкой

- 5BD     Деревянный пол в груз.отс.

- 6N2     Передние и задние брызговики

- 7VN     Догреватель водяной 5кВт с автономным включением по таймеру. Макс. время автономной работы - 60мин.

- 7X4     Парковочный ассистент с ультразвуковой системой оповещения до препятствия спереди и сзади

- 8M1     Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением

- 8S5     Дополнительные светильники для чтения и очечник в центральном плафоне в кабине

- 8WB     Противотуманные фары передние

- 9BE     Выключатель основного аккумулятора

- 9NH     Тахограф цифровой

- GX5     Электропривод и доводчик правой сдвижной двери

- ZH1     Распашные задние двери с окнами с обогревом

- ZK8     Кондиционер полуавтоматический `Climatic`

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОБУСА :

Салон

Пол на рамной конструкции с местами крепления пассажирских сидений, водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее напольное покрытие; Продольные подиумы вдоль бортов пассажирского салона; Общее количество мест: 20+1; Боковая подножка; Внутреннее утепление и шумо и виброизоляция; Внутренняя отделка стен, накладки дверей из композитных панелей, обклеенных тканью «Спектор»; Потолок: композитный материал, обклеенный тканью; Информационные наклейки; Перегородка отделяющая пассажирский салон, усиленная нижняя; Пластиковые накладки проемов сдвижной, боковой дверей и перехода между пассажирским и водительским салонами; Бордюр по нижней части боковых панелей из листового алюминия; Поручни раздвижной двери вертикальные; Вентиляционный аварийный люк (стеклянный) с аварийным молоточком; ФВУ - система вытяжки; Плафоны потолочные ударопрочные и виброустойчивые, со светодиодными лампами, 3 шт.; Молоточки для аварийного выхода, 2 шт.; Аптечка; Огнетушитель порошковый, 2 шт, с кронштейнами крепления. Кондиционер (16 кВт) – «Террафриго» индивидуальная разводка от системы; Воздушный отопитель «Вебасто» 5 кВт с разводкой по подиуму, установка под днищем автомобиля; Стеклопакет; Аудио-видео подготовка 4 динамика; Отделка оконных проёмов мягким автомобильным винилом Отделка дверей (боковая и 2 задние) мягким автомобильным винилом Сидения - ЛЮКС, повышенной комфортности, с 3х точечными ремнями и со сдвигом в проход, с регулируемой спинкой с подлокотником. Турция Потолочные багажные полки для ручной клади Индивидуальные сервисные блоки Магнитола DVD, монитор 15* встраиваемый в потолочную нишу Солнцезащитные шторки Багажный отсек под задними сидениями глубокий (см.фото) Подсветка подиума, полок, подножки светодиодной лентой Тонировка стекол салона (светопропускаемость 5%)